Upravni odjel za

komunalni sustav i urbanizam

KLASA: 406-01/16-02/61

URBROJ: 2186/01-06-04/1-16-1

Varaždin, 09. studeni 2016. godine

PREDMET:	Izgradnja objekta dječjeg vrtića Donji Kućan

- PROJEKTNI ZADATAK

- UVOD

Zgrada dječjeg vrtića i jaslica predviđa se kao modularni sklop sastavljen od jedne jedinice za djecu jasličke dobi i dviju jedinica za djecu vrtićke dobi sa potrebnim sadržajima koji su propisani državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe.

Jasličke jedinice prema pedagoškom standardu sastavljaju se od djece u dobi između 6 mjeseci i 36 mjeseci života. Vrtićke jedinice prema pedagoškom standardu sastavljaju se od djece u dobi između 36 mjeseci života do polaska u školu (7 godina života).

- PARCELA

Prema državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe površina potrebnog zemljišta za izgradnju zgrade dječjeg vrtića i formiranje prilaznih puteva, igrališta, slobodnih površina, gospodarskog dvorišta i parkirališta treba biti najmanje 30,00 m2 po djetetu, a ako se zemljište dječjeg vrtića nalazi uz postojeće slobodne zelene površine, najmanje 15,00 m2 po djetetu.

Potrebna površina čestice za vrtić kapaciteta cca. 54 djece je 1620,00 m2.

Građevinska čestica nije formirana, formirat će je katastarske čestice: k.č.br. 108, k.č.br. 107, k.č.br. 106, k.o. Donji Kućan. Ukupna površina novoformirane čestice biti će 5128,00 m2 (k.č.br. 108 = 1412,00 m2, k.č.br. 107 = 1135,00 m2, k.č.br. 106 = 2581,00 m2).

Kolni pristup parceli ostvarivati će se sa istočne strane iz Varaždinske ulice.

- BROJ DJECE

Broj djece u odgojno-obrazovnoj skupini u redovitom programu utvrđuje se ovisno o dobi djeteta i broju djece s teškoćama uključenih u odgojnu skupinu.

U odgojno-obrazovnu skupinu djece u redovitom programu u dobi:
- od navršenih 6 do navršenih 12 mjeseci može se uključiti		najviše 5 djece
- od 13 do 18 mjeseci može se uključiti				najviše 8 djece
- od 19 do 24 mjeseca može se uključiti				najviše 12 djece
- u trećoj godini može se uključiti					najviše 14 djece
- u četvrtoj godini može se uključiti					najviše 18 djece
- u petoj godini može se uključiti					najviše 20 djece
- u šestoj godini može se uključiti 					najviše 23 djece
- u sedmoj godini do polaska u školu može se uključiti		najviše 25 djece.

- ORGANIZACIJA VRTIĆA

Predviđa se organizacija 3 jedinice u redovitom programu, od toga 1 mješovita jaslička skupina za djecu od 1 do 3 godine života (najviše 12 djece), 2 mješovite vrtićke skupine, jedna za djecu od 3 do 5 godine života (najviše 20 djece) te jedna za djecu od 4 godine života do polaska u osnovnu školu (najviše 22 djece).

Novi područni dječji vrtić planiran je za maksimalno 54 djece u modularnim skupnim sobama od 67,00 m2. Građevinu je potrebno planirati kao prizemnicu s ravnim krovom.

PROSTORI DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA

| PROSTORIJA |  | POVRŠINA (m2) |
| --- | --- | --- |
| VJETROBRAN |  | 10.52 |
| HODNIK |  | 25.69 |
| SPREMIŠTE PVN |  | 5.30 |
| WC Ž |  | 2.95 |
| WC M |  | 2.93 |
| PVN |  | 85.67 |
| ČAJNA KUHINJA + BLAG. |  | 29.38 |
| IZOLACIJA |  | 7.68 |
| RAVNATELJ / INFORMACIJE |  | 9.55 |
| ODGAJATELJICE |  | 9.47 |
| WC OSOBLJE |  | 2.01 |
| GARDEROBA |  | 2.91 |
| RADIONICA DOMARA |  | 7.29 |
| DIDAKTIČKA SREDSTVA |  | 6.77 |
| ČISTAČICA |  | 2.61 |
| HODNIK |  | 44.07 |
| TERASA |  | 24.70 |
| VANJSKO SPREMIŠTE |  | 6,76 |
| GARD. SK. 03 |  | 10.07 |
| WC SKUP. 03 |  | 10.49 |
| SKUPINA 03 |  | 66.18 |
| SKUPINA 02 |  | 67.39 |
| GARD. SK. 01,02 |  | 18.50 |
| WC SKUP. 01,02 |  | 19.97 |
| SKUPINA 01 |  | 66.17 |
| TERASA SK.01,02 |  | 17.99 |
| NADSTREŠNICA ULAZ |  | 21.52 |
| UKUPNO |  | 584,23 m2 |

- MJERILA IZ DRŽAVNOG PEDAGOŠKOG STANDARDA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE KOJA TREBA PRIMJENITI KOD PROJEKTIRANJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA

Mjerila za prostore u dječjem vrtiću i jaslicama

Soba dnevnog boravka treba imati prosječnu visinu 300 cm. Ukupna širina vanjskih ulaznih vrata dimenzionira se prema broju djece. Najmanja širina jednokrilnih ulaznih vrata mora biti 110 cm, a dvokrilnih 180 cm i moraju se otvarati prema van. Dubina vjetrobrana mora biti najmanje 240 cm.

Hodnici se dimenzioniraju prema broju djece, odnosno broju soba dnevnog boravka.  Najmanja širina hodnika namijenjenih djeci mora biti 180 cm.

Širina stubišnoga kraka mora biti najmanje 120 cm za dvije sobe dnevnog boravka. Za sljedeće dvije sobe dnevnog boravka širina kraka mora se povećavati za 30 cm. Visina stube ne smije biti veća od 15 cm, a širina gazišta mora biti najmanje 33 cm.

Vanjski prostori namijenjeni djeci moraju biti ograđeni i sigurni za djecu te sadržavati zelene površine, osunčane i hladovite prostore za igru. Igrališta moraju imati površinu najmanje 15,00 m2 po djetetu i biti odgovarajuće opremljena spravama primjerenim dobi djece, pitkom vodom i vodom za igru.

Higijensko/tehnički zahtjevi za prostore u dječjem vrtiću

Za stvaranje primjerenih uvjeta rada u dječjem vrtiću potrebno je zadovoljiti higijensko/tehničke zahtjeve koji se odnose na: osvijetljenost, sunčevu svjetlost, prozračivanje, toplinsku zaštitu, zaštitu od buke i akustiku, grijanje i hlađenje, opskrbu vodom, odvodnju otpadnih voda, električne instalacije, zaštitu od požara i zaštitu od provale.

Prirodna osvijetljenost prostorija značajan je čimbenik radnih uvjeta u dječjem vrtiću te je nužno osigurati primjerenu kvalitetu i jačinu osvijetljenosti. Kvaliteta prirodnog svjetla u sobi dnevnoga boravka određuje se orijentacijom sobe dnevnoga boravka i tehničkim sredstvima za raspršenje dnevnoga svjetla. Zaštita od izravnog prodiranja sunčevih zraka, kojom se sprječava pretjerano zagrijavanje, mora biti takva da ne smanjuje stvarnu površinu prozora. U sobama dnevnog boravka treba osigurati mogućnost zamračenja. Sobe dnevnoga boravka moraju imati optimalno osvjetljenje sunčevom svjetlosti zbog baktericidnoga djelovanja, a mora se osigurati i zamračenje. Zaštita od izravnoga prodiranja sunčevih zraka, kojom se sprječava pretjerano zagrijavanje, mora biti takva da ne smanjuje stvarnu površinu prozora.

Svi prostori za rad i boravak trebaju se prirodno prozračivati. U sobama dnevnog boravka treba osigurati tri izmjene zraka na sat uz najveću brzinu strujanja zraka od 0,2 m/s. U sanitarnim prostorijama za djecu, u garderobama, kuhinji i praonici treba osigurati i dodatno mehaničko provjetravanje. U prostorijama za boravak djece preporuča se osigurati i relativnu vlagu u zraku od 40 do 60%.

Toplinska zaštita, zaštita od buke i akustika zidnih i stropnih konstrukcija vrtića, posebno u sobi dnevnoga boravka, moraju biti prema važećim propisima i standardima. Zaštita od buke i akustika trebaju omogućavati dobru slušnost i razgovjetnost pri govoru, kao i optimalnu jeku pri slušanju glazbe.

Za grijanje i hlađenje prostora i pripremu tople vode mogu se koristiti sve vrste centralnoga sustava.

U svim prostorima za rad i boravak zrak mora biti ravnomjerno zagrijavan i to:

– u svim prostorijama za boravak djece 20 – 22°C,

– u hodnicima i višenamjenskoj dvorani 18°C.

U razdoblju visokih vanjskih temperatura u dnevnom boravku treba osigurati optimalnu temperaturu, 5°C nižu od vanjske.

Opskrba vodom ostvaruje se instalacijom vodovodne mreže sa zdravstveno ispravnom vodom za piće. Sve armature instalacija koje služe za pranje moraju biti opremljene toplom i hladnom vodom s automatskom baterijom koja osigurava temperaturu vode od 35°C.

Otpadne vode odvode se kućnom kanalizacijom koja se priključuje na komunalnu kanalizaciju ili na drugi način, prema važećim propisima i standardima.

Električna instalacija mora biti zaštićena i osigurana. Treba predvidjeti instalacije za televizijski i internetski priključak.

Zaštita od požara provodi se uporabom odgovarajućih građevnih materijala, definiranjem evakuacijskih putova i izlaza te protupožarnom opremom i signalizacijom.

Zaštita od provale provodi se uporabom alarma i videonadzora.

- PRIKLJUČENJE NA PROMETNU POVRŠINU

Potrebno je predvidjeti spoj čestice na javnu prometnu površinu.

- PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Građevinu će se priključiti na priključke komunalne infrastrukture. Glavnim projektima pojedinih struka (projekt vodovoda i odvodnje, projekt elektroinstalacija te strojarski projekt) definirati će se potrebe priključaka te su na osnovu tih projekata zatražiti suglasnosti komunalnih poduzeća.

- INSTALACIJE

Instalacija vodovoda

Građevina će se priključiti na postojeći javni vodovodni vod. Potrebno je  izraditi projekt vodovodnih instalacija za potrebe građevine i planirati izvedbu vodomjernog okna preko kojeg će se građevina spojiti na javnu mrežu.

Instalacija odvodnje

Građevina će se priključiti na postojeću javnu kanalizaciju. Potrebno je izraditi projekt instalacija odvodnje za potrebe građevine i planirati izvedbu kontrolnog okna preko kojeg će se građevina spojiti na javnu mrežu.

Grijanje i hlađenje

Predviđa se izrada projekta strojarskih instalacija za potrebe građevine. Priključak na javnu plinsku mrežu izvest će se na postojeći javni razvod. Grijanje će biti izvedeno centralno na plin radijatorskog sustava. Za pripremu tople vode koristit će se plinski kondenzacijski ili strujni bojleri. Za hlađenje građevine predviđa se priprema instalacija za naknadnu ugradnju split/multi split sustava u prostorije.

Ventilacija

Svi prostori za rad i boravak ventilirati će se prirodnim putem.

Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe definirano je da se u sobama dnevnog boravka treba osigurati tri izmjene zraka na sat uz najveću brzinu strujanja zraka od 0,2 m/s. Za postizanje navedenog zahtjeva izmjena zraka u sobama dnevnog boravka predvidjeti ugradnju rekuperatora zraka.

U sanitarnim prostorijama za djecu, u garderobama i kuhinji osigurati dodatno mehaničko provjetravanje.

Elektroinstalacije

Projektom je potrebno riješiti unutrašnji razvod glavnih vodova i instalacija jake struje u građevini i instalacija za izjednačenje potencijala.

Za priključak građevine koristit će se novi priključak. Potrebna zakupna snaga definirat će se u projektu elektroinstalacija, nakon odabira svih potrošača.

Rasvjeta je predviđena u svim prostorijama građevine. Tip i intenzitet rasvjete ovisi o namjeni određenog prostora. Paljenje / gašenje rasvjete u jedinicama boravka moguće izvesti na centralnom mjestu. U ostalim prostorijama predviđeno paljenje / gašenje lokalno prekidačima.

Na svim putevima evakuacije u građevini predvidjeti svjetiljku za slučaj nestanka električne energije sa vlastitim izvorom energije u trajanju od 2h – ''panik'' rasvjeta.

Telefonska instalacija

Instalacije telefona izvest će se preko telefonske centrale. U određenim prostorijama u objektu (administrativni, gospodarski dio) predviđena je ugradnja telefonskih utičnica.

Gromobranska instalacija

Predvidjeti štićenje građevine od atmosferskog pražnjenja gromobranskom instalacijom koja se sastoji od hvataljki na krovu, odvoda i uzemljivača.

- MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Primijenjene mjere zaštite od požara biti će definirane Elaboratom zaštite od požara, koji je sastavni dio glavnog projekta. Osigurati pristup vatrogasnom vozilu.

Vatrogasni pristup i operativne površine za rad vatrogasnog vozila projektirati u skladu s važećim Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/1994, 55/1994, 142/2003).

Sustav za zaštitu od požara obuhvaća sljedeće elemente:

1. vatrodojavni sustav

2. unutarnja hidrantska mreža

3. pomoćna i protupanik rasvjeta

4. aparati za početno gašenje požara

- DAMIR MIKULIĆ

- DANIJELA VUSIĆ

- ROBERT BRIŠKI