Upravni odjel za društvene djelatnosti

KLASA:302-01/17-01/9

URBROJ:2186/01-09/2-17-2

Varaždin, 20. prosinac 2017.

PROJEKTNI ZADATAK

za izradu glavnog projekta energetske obnove zgrade V. osnovne škole Varaždin

na lokaciji Frana Kurelca 11/1, Varaždin

# OPIS POSTOJEĆEG STANJA GRAĐEVINE

Zgrada V. osnovne škole Varaždin nalazi se u ulici Frana Kurelca 11/1, Varaždin.

Škola se sastoji od zgrade s učionicama, sportske dvorane i produženog boravka. U školi dnevno boravi 382 učenika i 42 djelatnik. Školska zgrada izgrađena je 1963. godine, a 1975. godine su sa sjeverne strane zgrade dograđene su prostorije za produženi boravak djece. Zgrada je rekonstruirana 2003. i 2005. godine kada je zamijenjena postojeća stolarija novom PVC stolarijom. Zgrada se koristi od ponedjeljka do petka, od 07:00 do 20:00, povremeno i 21:00 sat.

GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI ELEMENTI

Vanjski zidovi osnovne zgrade izvedeni su od pune opeke debljine 25 i 38 cm, obostrano ožbukane. Izvedeni su horizontalni i vertikalni armiranobetonski serklaži debljine iste kao i zid. Na mjestima otvora iznad otvora izvedeni su armiranobetonski nadvoji debljine 25 cm, s kombi – pločom debljine 2,5 cm s unutarnje strane, dok su parapeti izvedeni od pune opeke debljine 12 cm iznutra i 7 cm izvana, sa slojem zraka od 6 cm između njih.

Svi zidovi su obostrano ožbukani i izvana bez ikakve toplinske izolacije.

Vanjski zidovi dograđenog dijela – produženog boravka izvedeni su od šuplje opeke debljine 20 cm, obostrano ožbukane, te bez toplinske izolacije; dok su armiranobetonski serklaži debljine 15 cm, sa 5 cm kombi pločom izvedenom izvana, obostrano ožbukani. Vanjski otvori dograđenog dijela koji nisu bili izmijenjeni prilikom rekonstrukcije ne zadovoljavaju današnje propise (drveni i metalni okviri, jednostruko staklo), a osim toga u lošem su stanju.

Stolarija ugrađena 2005. godine ne zadovoljava današnje propise i nije ugrađena po RAL standardu.

SUSTAV ELEKTRIČNE RASVJETE

Sustav električne rasvjete zgrade sastoji se od žarulja sa žarnim nitima i fluorescentnih cijevi s elektromagnetskom prigušnicom. Rasvijetljenost u učionicama i komunikacijama nije dovoljna i nije u skladu s preporukama. Svjetiljke u učionicama su montirane na strop i nemaju sjajni raster, pa ne usmjeravaju svjetlosni tok na radne površine. Rasvjeta dvorane je izvedena rasvjetnim tijelima s fluorescentnim cijevima i zaštitnom mrežom. Ukupna instalirana električna snaga rasvjete u zgradi je 24,93 kW.

SUSTAVI POTROŠNJE TOPLINSKE ENERGIJE

Toplinskom energijom zgrada se opskrbljuje pomoću kotlovnice na prirodni plin smještenoj u podrumu zgrade. U kotlovnici su smještena dva plinska kotla proizvođača TAM ZV iz Maribora, Slovenija svaki toplinske snage 580 kW, temperaturnog režima 90/70 °C, godina proizvodnje 1981. Regulacija temperature obavlja se ručno na kotlovima.

Ogrjevna tijela u zgradi su lijevano željezni i pločasti radijatori. Grijanje je projektirano na +20 °C u prostorima škole, +18 °C u prostorijama dvorana i +24 °C u sanitarnim prostorima. Za regulaciju temperature u kotlovnici su smješteni osnovni sklopovi regulacije i upravljanja ali nisu u funkciji te se ne koriste. U sklopu kotlovnice nalazi se spremnik PTV-a kapaciteta V=750 l. Potrošna topla voda pripremljena u spremniku u sklopu kotlovnice koristi se za potrebe sanitarija u zgradi, prostorija škole i u svlačionicama u sklopu sportske dvorane. Priprema PTV-a u kuhinjama odvija se preko električnih bojlera od 80 l, te u sanitarijama osoblja kuhinje dnevnog boravka preko električnog bojlera 60 l.

Hlađenje u zgradi je prirodno osim u učionici informatike gdje se nalazi jedna split sustav rashladne snage od 5,8 kW.

Ventilacija u zgradi je prirodna tj. vrši se otvaranjem prozora i odsisna u kotlovnici te u kuhinjama (kuhinjske nape).

# PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Predmet projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije građevinske, strojarske i elektrotehničke struke s proračunima ušteda po uvjetima Javnog poziva na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora", referentni broj: KK.04.2.1.04. Poveznica na preuzimanje javnog poziva: http://tiny.cc/oephpy. Mjere i rješenja obuhvaćena projektnom dokumentacijom moraju biti sukladni popisu tehničkih uvjeta navedenog javnog poziva. 	Poveznica na preuzimanje popisa tehničkih uvjeta: http://tiny.cc/tgphpy.

Glavni projekt mora obuhvaćati minimalno 2 građevinske, 1 strojarsku i 1 elektrotehničku mjeru.

Ukupni iznos ostvarenih ušteda toplinske energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini koje će biti predviđene Glavnim projektom mora iznositi minimalno 56 %.

Prilikom projektiranja, odnosno prije definiranja konačnog projektnog rješenja potrebno je:

- Izvršiti kontrolu stanja i temeljnih zahtjeva za građevinu i njenih tehničkih sustava u odnosu na važeću zakonsku regulativu, pravila struke i namjenu prostora te u skladu s time predvidjeti odgovarajuća projektna rješenja poboljšanja energetske učinkovitosti;

- Naručitelju predstaviti sve varijante razmatranih projektnih rješenja koje će biti popraćene detaljnim proračunima kojima će biti dokazano da je odabrano rješenje troškovno optimalno. Naručitelj ima pravo zatražiti kontrolu i usklađenost izvedenog troškovno optimalnog proračuna.

GRAĐEVINSKE MJERE

Građevinske mjere koje obavezno treba obraditi prilikom izrade Glavnog projekta i ako se pokažu troškovno – optimalnima, uključiti u Glavni projekt, a ako ne, činjenicama i izračunom argumentirati njihovo odbacivanje:

- Rekonstrukcija cjelokupne ovojnice zgrade, uključujući odgovarajuću i optimalnu toplinsku izolaciju te završnu obradu fasade te sanaciju prodora vlage i oborinske vode kroz konstrukcijske elemente zgrade.

- Sanacija problema kapilarne vlage na dijelovima zgrade i na podrumskog dijelu zgrade te sanacija uzroka prodora vode u podrumskom dijelu zgrade.

- Uklanjanje armiranobetonskih elemenata zasjenjenja na južnom pročelju zgrade (tzv. brisoleji). Ovi elementi nalaze se u stanju strukturne i statičke degradacije te predstavljaju životnu ugrozu za korisnike zgrade. Prije projektiranja ove mjere izvršitelj mora obavezno istražiti okolnosti autorske zaštite (autorska prava) ovog rješenja od strane arhitekta koji je projektirao zgradu te argumentirano dokazati naručitelju da li je provedba ove mjere moguća.

- Riješiti problem zaštite od sunca na južnom pročelju zgrade.

- Rekonstrukcija krova iznad grijanog prostora.

Prilikom projektiranja rekonstrukcije krova potrebno je predvidjeti sve potrebne zahvate za mogućnost naknadnog smještaja fotonaponskog sustava na dijelovima građevine koji osiguravaju maksimalnu osunčanost. Mogućnost naknadne ugradnje fotonaponskih sustava potrebno je predvidjeti i u dijelu potrebnih promjena u elektroinstalacijama.

- Izolacija stropa prema negrijanom tavanu.

- Rekonstrukcija i ugradnja limenih opšava na krovovima radi sprječavanja prodora oborinskih voda.

- Sanacija posljedica prodora vlage i vode u unutarnjim prostorima (podgledi stropova i unutarnja površina zidova).

- Razmotriti i naručitelju uz predočenje troškovne analize predložiti sljedeće tri moguće mjere povezane sa stolarijom, na temelju čega će naručitelj odabrati jednu mjeru:

  - demontaža PVC stolarije ugrađene 2005. godine i ponovna ugradnja po RAL standardu;

  - zamjena postojećeg ostakljenja na PVC stolariji ugrađenoj 2005. godine uz izračun utjecaja na povećanje Uw stolarije i cjelokupnih ušteda toplinske energije;

  - potpuna zamjena postojeće PVC stolarije ugrađene 2005. s novom stolarijom s maksimalnim Uw = 1,0 W/m2K.

- Zamjena eventualne drvene vanjske stolarije novom stolarijom.

- U dijelu projekta vezanom uz zamjenu stolarije potrebno je predvidjeti vanjske klupice sukladno širini nove toplinske fasade.

Građevinske mjere koje nisu predviđene:

- Izolacija poda prema tlu ili negrijanom prostoru.

STROJARSKE MJERE

Strojarske mjere koje obavezno treba obraditi prilikom izrade Glavnog projekta i ako se pokažu troškovno – optimalnima, uključiti u Glavni projekt, a ako ne, činjenicama i izračunom argumentirati njihovo odbacivanje:

- Rekonstrukcija sustava grijanja na način da to uključuje i potpunu rekonstrukciju postojeće kotlovnice. Pri tome treba novi sustav proizvodnje toplinske energije projektirati na način da se taj sustav može realizirati unutar postojećeg prostora kotlovnice (uzimajući u obzir zakonske odredbe o kotlovnicama), a ako to nije moguće, u suradnji s naručiteljem pronaći alternativno rješenje unutar postojeće zgrade.

- Instalacija sustava ventilacije s povratom otpadne topline u:

  - Prostore učionica

  - Uredske prostore

  - Dvorane za tjelesni odgoj

- Instalacija sustava hlađenja uredskih prostorija koje se intenzivno koriste u ljetnom periodu.

- Rekonstrukcija sustava grijanja potrošne tople vode.

Strojarske mjere koje mogu biti obrađene prilikom izrade Glavnog projekta i ako se pokažu troškovno – optimalnima, uključiti u Glavni projekt, a ako ne, činjenicama i izračunom argumentirati njihovo odbacivanje:

- Rekonstrukcija sustava grijanja na način da to uključuje uvođenje obnovljivih izvora energije.

Strojarske mjere koje nisu predviđene:

- Ugradnja sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode.

- Ugradnja termostatskih radijatorskih ventila.

- Ugradnja solarnih toplinskih kolektora.

ELEKTROTEHNIČKE MJERE

Elektrotehničke mjere koje obavezno treba obraditi prilikom izrade Glavnog projekta i ako se pokažu troškovno – optimalnima, uključiti u Glavni projekt:

- Zamjena unutarnje rasvjete na način da nova rasvjeta bude minimalno 20 % učinkovitija u odnosu na postojeću.

- Rekonstrukcija dotrajalih i oštećenih elektrotehničkih instalacija na zgradi škole.

Elektrotehničke mjere koje se mogu uključiti u Glavni projekt:

- Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom.

# SURADNJA S NARUČITELJEM I TROŠKOVNO OPTIMALNA RAZINA

Projektom je potrebno obuhvatiti kriterije održive gradnje po mogućnosti uz korištenje materijala, konstrukcija i sustava koji daju najpovoljniji odnos energetskih svojstava i globalnih troškova.

U sklopu projektne dokumentacije potrebno je detaljno razraditi koncepte i izraditi proračune s ciljem pronalaženja troškovno – optimalnog rješenja.

Izradu projektne dokumentacije potrebno je provoditi uz kontinuiranu suradnju i usklađivanje s naručiteljem. Tijekom izrade glavnog projekta izvršitelj ima obvezu sva planirana rješenja predstaviti naručitelju prije konačne implementacije s ciljem dobivanja njegovog odobrenja. Tijekom izrade projektne dokumentacije izvršitelj mora svaku dogovorenu izmjenu projektnog rješenja uskladiti s naručiteljem.

Naručitelj će za tu namjenu na svojoj strani uspostaviti posebni stručni tim u suradnji s Regionalnom energetskom agencijom Sjever.

Naručitelj pridržava pravo odobravanja pojedinih dijelova projektne dokumentacije i odlučivanja o predloženim rješenjima. Naručitelj ima pravo od izvršitelja tražiti informacije o napretku izrade dokumentacije, kao i trenutnu verziju dokumentacije ili dijelova dokumentacije, a izvršitelj mu je dužan na zahtjev proslijediti i/ili predstaviti trenutnu verziju izrađene dokumentacije.

Naručitelj pridržava pravo odlučivanja o nastavku projektiranja bez davanja posebne argumentacije o razlozima svojih primjedbi, ali mora izvršitelju predložiti način ili sadržaj izmjena.

# RASPOLOŽIVA DOKUMENTACIJA

Naručitelj raspolaže sljedećom dokumentacijom:

- Elaborat o provedenom energetskom pregledu zgrade, 2013. godina

- Glavni projekt, elektrotehnički projekt rekonstrukcije elektrotehničkih instalacija zgrade, elektroenergetske instalacije, komunikacijske instalacije, vatrodojava, sustav zaštite od munje, 2016. godina

- Glavni projekt rekonstrukcije i dogradnje V. osnovne škole Varaždin, 2014. godina

- Temeljna projektna dokumentacija zgrade

Raspoloživa dokumentacija bit će dana na uvid izvršitelju izrade projektne dokumentacije.

Dokumentaciju koja se nalazi u elektronskom obliku (sva osim temeljne projektne dokumentacije zgrade) ponuditelji mogu zatražiti od naručitelja u fazi izrade svoje ponude.

# SADRŽAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

IDEJNO RJEŠENJE

Idejnim rješenjem potrebno je definirati koncept projektnog rješenja u više varijanti od kojih će naručitelj na prijedlog izvršitelja odabrati optimalno rješenje.

GLAVNI PROJEKT

Glavni projekt treba biti izrađen u skladu s uvjetima Projektnog zadatka i tehničkim uvjetima javnog poziva.

Sadržaj glavnog projekta mora biti izrađen sukladno važećim propisima, odnosno mora sadržavati sve propisane sastavne dijelove i elaborate.

Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi u skladu s važećom zakonskom regulativom, propisima i standardima vezanim uz projektiranje i gradnju, pravilima struke, važećim prostorno planskim dokumentima za lokaciju na kojoj se nalazi predmetni objekt, važećim propisima i standardima djelatnosti za koju je namijenjen prostor koji je predmet ovog projektnog zadatka te svim ostalim propisima, pravilnicima i normama vezanim uz energetsku učinkovitost.

TROŠKOVNICI

Izradu troškovnika treba prilagoditi po zaokruženim izvedbenim cjelinama. 	Stavkama troškovnika potrebno je detaljno i jasno opisati sve postupke izvođenja svih radova, nabavku materijala, vrstu i kvalitetu materijala, količine radova, opremu i sustave koji su obuhvaćeni projektnom dokumentacijom. Troškovnici moraju biti izrađeni u skladu s važećim propisima te sa Zakonom o javnoj nabavi.

Kvaliteta i vrsta predviđenih materijala, opreme i sustava treba odgovarati propisanim standardnim uvjetima kvalitete za prostore predviđene namjene.

Glavni projekt treba sadržavati procjenu troškova izvođenja radova prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji, po fazama radova utvrđenih projektom.

Troškovnik je potrebno tako izraditi da se posebno označe ili grupiraju pozicije tj. stavke troškovnika koje predstavljaju prihvatljiv trošak odnosno prihvatljive aktivnosti u smislu mjera energetske obnove po uvjetima javnog poziva. Za tako označeni dio troškovnika treba prikazati i ukupni iznos prihvatljivih troškova.

Kvaliteta i vrsta predviđenih materijala, opreme i sustava treba odgovarati propisanim standardnim uvjetima kvalitete za prostore predviđene namjene.

Svaka stavka troškovnika sadrži opis stavke, jediničnu mjeru, količinu i jediničnu cijenu.

Troškovnik koji se izrađuje u elektroničkom obliku izrađuje u excel datoteci na jednom Radnom listu. Format navedenog Radnog lista je takav da se može ispisati na uspravnoj stranici 1 širine koja odgovara formatu A4, dok visina može varirati s obzirom na količinu redaka Troškovnika.

Jedan red u excelu predstavlja jednu stavku troškovnika, formatirano na sljedeći prihvatljivi način:

- Kolona OPIS: širina kolone 395 do 400 piksela (točaka, pix), dok visina retka može varirati obzirom na količinu teksta, uz obavezno uključenu funkciju Prelomi tekst.

- Kolona JEDINIČNA MJERA (ili JM) mora dati do znanja koja je jedinična mjera koja se traži opisom, s time da su prihvatljive sljedeće jedinične mjere: komad, metar, metar kvadratni, metar kubni, kilogram, komplet. Dozvoljeni način korištenja skraćenica je: kom, m, m2, m3, kg, kompl. Nije dozvoljeno korištenje više skraćenica za istu vrste jedinične mjere (npr. komplet = kompl., a ne KOMPL, komp, komple, ni druge izvedenice).

- Kolona KOLIČINA mora biti formatirana na brojčani format sa dvije decimale i razdjelnikom tisućica.

- Kolona UKUPNO mora biti formatirana na brojčani format sa dvije decimale i razdjelnikom tisućica.

Na zasebnom listu u istoj excel datoteci, ali na drugom Radnom listu, potrebno je dati Rekapitulaciju po vrstama radova korištenim u Prvom listu.

Ukoliko su neki od radova vrijednosti 0,00 HRK, tada se unosi takva vrijednost pored tih radova, dok se za radove s vrijednošću ista unosi u pripadajući redak. Kolona u kojoj se nalaze vrijednosti rekapituliranih radova također su formatirani na brojčani format sa dvije decimale i razdjelnikom tisućica, na način da je taj Radni list formatiran kao 1 stranica širine formata A4 i 1 stranica visine formata A4 u uspravnom formatu.

UVJETI NEDISKRIMINIRAJUĆEG OPISA

Naručitelj zahtjeva da je razina razrađenosti Troškovnika napravljena na način da isti:

- mora omogućiti jednak pristup svim ponuditeljima u postupku nabave koji će biti proveden nakon završetka ovog ugovora te ne smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka budućem nadmetanju;

- mora biti dovoljno precizan za sve ponuditelje u postupku nabave koji će biti proveden nakon završetka ovog ugovora da dobiju jasnu predodžbu o predmetu nabave sa pretpostavkom sukladnosti sa izvedbenim i funkcionalnim zahtjevima iz prethodno dostavljene projektne dokumentacije;

Prilikom izrade tehničkih specifikacija u stavkama odnosno pozicijama troškovnika potrebno je poštivati odredbe članaka 205. do 213. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), koji se odnose na opis predmeta nabave i tehničke specifikacije (dio drugi, Sklapanje ugovora o javnoj nabavi za javne naručitelje, glava III. Provedba postupka, Poglavlje 2., Odjeljak D, Pododjeljak 1., 2., 3. i 4.) .

Tehničke specifikacije formuliraju se uz poštivanje obveznih nacionalnih tehničkih pravila, pod uvjetom da su u skladu s pravom Europske unije, na sljedeći način:

- u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva,

- upućivanjem na norme / europska tehnička odobrenja / zajedničke tehničke specifikacije /druge tehničke referentne sustave,

- u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva s upućivanjem na norme / europska tehnička odobrenja / zajedničke tehničke specifikacije /druge tehničke referentne sustave

- upućivanjem na za određene karakteristike te upućivanjem na izvedbene ili funkcionalne zahtjeve za ostale karakteristike.

Formuliranje tehničkih specifikacija u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva:

- Kao prikladno sredstvo dokazivanja može se koristiti: izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti, potvrda koju izdaje takvo tijelo kao dokazno sredstvo sukladnosti sa zahtjevima ili kriterijima utvrđenim u tehničkim specifikacijama, tehnička dokumentacija proizvođača (katalog) ako gospodarski subjekt nije imao pristup izvješću o testiranju ili potvrdi ili ih nije mogao ishoditi u zadanom roku, pod uvjetom da nedostatak pristupa nije uzrokovan njegovim postupanjem.

Formuliranje tehničkih specifikacija upućivanjem na norme:

- uz obavezno poštivanje redoslijeda normi iz članka 209. točke 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), (1. nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, 2. europska tehnička odobrenja, 3. zajedničke tehničke specifikacije, 4. međunarodne norme, 5. druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela),

- ako bilo koja od prethodnih ne postoji, upućivanjem na nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije pri čemu svako upućivanje mora bit popraćeno izrazom „ILI JEDNAKOVRIJEDNO“.

Upućivanje na određenu marku/tip/proizvod je iznimka, a ne pravilo.

Tehničke specifikacije ne smiju upućivati na određenu marku ili izvor ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt, ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključenja određenih gospodarskih subjekata ili određenih proizvoda, osim ako je to opravdano predmetom nabave. Upućivanje je IZNIMNO dopušteno ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati sukladno članku 209. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), pri čemu takva uputa mora biti popraćena izrazom »ili jednakovrijedno«.

Ukoliko izvršitelj ipak koristi mogućnost upućivanja na određenu marku, tip, zaštitni znak i sl., obvezan je u dokumentaciji o nabavi navesti kriterije mjerodavne za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave, sukladno članku 210. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).

Kao dokaz jednakovrijednosti, ovisno o proizvodu, izvršitelj može definirati dostavu tehničke dokumentacije o proizvodu - kataloga s tehničkim karakteristikama, atesta, normi, certifikata, sukladnosti i sl., iz kojih je moguća i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti.

PRORAČUN UŠTEDA ENERGIJE I OMJER TROŠKA ULAGANJA I UŠTEDA

U sklopu projektne dokumentacije potrebno je izraditi Proračun ušteda energije te jasno naznačiti ukupnu cijenu investicije (kn) i omjer troška ulaganja i ušteda (kn/kWh).

Uz izračun, obavezan sastavni dio projektne dokumentacije je sumarni prikaz ključnih pokazatelja definiranih varijanti (Tablica 1):

Tablica 1 – Sumarni prikaz ključnih pokazatelja

|  | Postojeće stanje | Projektirano stanje |
| --- | --- | --- |
| Potrošnja energije [kWh/god] |  |  |
| Emisija CO2 na godišnjoj razini u odnosu na postojeće stanje [kg/god] |  |  |
| Ukupna investicija [kn] | / |  |
| Energetske uštede* [kWh/god] | / |  |
| Financijske uštede* [kn/god] | / |  |
| Trošak održavanja [kn/god] |  |  |
| Jednostavni period povrata investicije [god]** | / |  |
| Period života investicije (vijek trajanja) [god] | / |  |

* U odnosu na trenutno stanje

** Prema trenutnim cijenama energenata

U sklopu proračuna globalnih troškova izvršitelj je dužan dostaviti pretpostavljene jedinične troškove energenta (električna energija i prirodni plin: kn/kWh), a iste je potrebno izraziti bez fiksnih naknada.

OSTALA DOKUMENTACIJA

Izrada projektne dokumentacije obuhvaća i pribavljanje svih podloga (geodetskih, katastarskih i sl.),  potrebnih za izradu projektne dokumentacije.

Izrada projektne dokumentacije obuhvaća i izradu svih potrebnih elaborata koji su neophodni uz odabrano rješenje, a za što je izvršitelj dužan jasno precizirati zakonsku podlogu. Potrebno je izraditi:

- Elaborat zaštite od požara

- Elaborat zaštite na radu

Izvršitelj je dužan obaviti i sve ostale potrebne radnje u vezi pripreme projektne dokumentacije i izjava a u vezi sa potvrdom projektne dokumentacije.

OBUJAM IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projektna dokumentacija treba biti usuglašena sa pozitivnim zakonskim propisima i u skladu sa normama i propisima važećim u Republici Hrvatskoj. Projektant se obvezuje da će projekt izraditi u skladu s zakonskim propisima, te po pravilima struke, ekonomično i racionalno, vodeći računa o optimalnim projektantskim rješenjima, funkcionalnosti sustava i kvaliteti proizvoda.

Projektnu dokumentaciju treba izraditi i isporučiti u sljedećim količinama i obliku:

- Varijantna idejna rješenja u 2 pisana primjerka i na CD/DVD mediju (u WORD i PDF formatu);

- Glavni projekt u 5 pisanih primjeraka i na CD/DVD mediju (u PDF formatu zajedno s grafičkim prilozima kao dijelovima jedinstvene PDF datoteke; prve stranice svake mape u PDF datoteci moraju biti skenirane – sken u boji ispisanih, potpisanih i ovjerenih stranica);

- Grafički prilozi Glavnog projekta (nacrti) na CD/DVD mediju (u DWG formatu);

- Troškovnici s količinama i cijenama za kasniju upotrebu u postupku nabave radova u 2 pisana primjerka i na CD/DVD mediju (u EXCEL formatu).

- Elaborati u 2 pisana primjerka i na CD/DVD mediju (u PDF formatu).

PRIVREMENA PROČELNICA

Draženka Dević