PRILOG 2.

Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša

Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije

Ovom nabavom predviđeno je postavljanje nove akcentne rasvjete HNK-Varaždin koje obuhvaća:

- postavljanje konzola za montažu reflektora na postojeće stupove javne rasvjete;

- postavljanje i spajanje 9 LED reflektora na reflektorske stupove prema svjetlotehničkom proračunu;

- postavljanje predajnika/prijemnika bežičnog DMX signala;

- programiranje sustava upravljanja rasvjetom i puštanje u pogon.

Priključak na elektroenergetsku mrežu predviđen je preko postojećeg elektro-razvodnog ormara postavljenog u neposrednoj blizini trafostanice.

Postavljanje konzola

Ovom nabavom predviđena je montaža čelične vruće pocinčane stupne konzole s tri zakretna nosača za prihvat tri LED reflektora. Konzola je predviđena za nasad na vrh stupa s nasadnikom Ø60mm. Konzola mora biti pocinčana.

Postavljanje i spajanje led reflektora

Za rasvjetno tijelo predviđeni su reflektori tipa kao Vaya Flood HP RGBW, ukupne snage 150 W, izrađeni od visokokvalitetnog aluminija s pokrovom od ravnog kaljenog stakla sa LED modulima i napojnom jedinicom unutar kućišta reflektora.

Tehničke karakteristike:

LED kanali:				crvena/zelena/plava/bijela

Snop distribucije svjetla:		30°

Sučelje:				              DMX/RDM

Stupanj zaštite:			              IP 66

Stupanj mehaničke zaštite: 		IK08

Efikasnost svjetiljki : 			44,6 lm/W

Boja svjetla:				2700K

Svjetlosni tok LED izvora : 		6500 lm

Životni vijek svjetiljke:			50.000 h L70

Ukupna snaga svjetiljke:		150 W

Priključak: 				220-240 V, 50/60 Hz

Rad u temperaturnom području:		-40 do 40°C

Dužina : 				440 mm

Širina : 					230 mm

Visina : 				165 mm

Upravljanje reflektorima predviđeno je automatski, tj. predviđeno je da se reflektori uključuju zajedno s javnom rasvjetom, a promjena scena reflektora vrši se preko tipkala koje će izvršavati nadležno lokalno tijelo.

Slika 1. LED reflektor RGBW

Slika 2. Dimenzije LED reflektora RGBW

Postavljanje predajnika/prijemnika bežičnog dmx signala

Za upravljanje scenama reflektora tipa kao Vaya Flood HP RGBW predviđeni su predajnici/prijemnici bežičnog DMX signala tipa kao WhiteBox F-1 G5.

Ovi uređaji predviđeni su za postavljanje na stupovima uz DMX reflektore te na krovu transformatorske stanice.

Tehničke karakteristike:

Broj DMX kanala:			512

Vrijeme kašnjenja:			< 5 ms

Radijus pokrivanja:			> 700 m

Stupanj zaštite:				IP 66

Osjetljivost:				-97 dBm

Modulacijska metoda :			GFSK

Snaga pri 2.4GHz:			100 mW

DMX priključci:			1 x ethernet RJ45 priključak

AC priključak: 				100-250 V, 50/60 Hz

DC priključak:				12V

Rad u temperaturnom području:		-20 do 45°C

Dužina : 				245 mm

Širina : 					160 mm

Visina : 				45 mm

Slika 3. Wireless DMX predajnika/prijemnika

Programiranje  sustava upravljanja rasvjetom i puštanje u pogon

Upravljanje reflektorima predviđeno je preko tipkala koje će se montirati u elektro-razvodni ormar vanjske rasvjete smještenog uz transformatorsku stanicu na parceli objekta.

Preko tipkala pozivaju se prethodno isprogramirane rasvjetne scene preko uređaja tipa kao iPlayer3 proizvođača Philips Color Kinetics.

Tehničke karakteristike:

Upravljanje:				2 DMX izlazna porta s 512 adresa po svakom portu

Sučelje računala:			USB 2.0

Vanjsko/pomoćno sučelje:		2x RJ45 DMX512 port/ 2x RS-232 serijski port

Stupanj zaštite:				IP 20

Kućište:				polikarbonat

AC priključak: 				100-240 V, 50/60 Hz

Rad u temperaturnom području:		-10 do 40°C

Dužina : 				209 mm

Širina : 					138 mm

Visina : 				33 mm

Slika 4. Philps Color Kinetics iPlayer3

Slika 5. Philips Color Kinetics Controller Keypad